Prilog 2.

### TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Traženo vozilo i svi sastavni dijelovi moraju biti novi.

| TRAŽENE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I NJIHOVE MINIMALNE VRIJEDNOSTI | Ponuditelj je obvezan ispuniti navedeni obrazac na način da upiše marku/model ponuđenog vozila i proizvođača vozila te da ispuni sve stavke u stupcu „Nuđeno“ u kojem upisuje tehničke specifikacije ponuđenog proizvoda na način da za stavke specifikacije koje su određene „min“ ili „max“ i/ili ostalim vrijednostima upisuje točnu ponuđenu vrijednost ili ponuditelj upisuje DA ili NE, odnosno u skladu s traženim u tehničkim specifikacijama. |
| --- | --- |
| MARKA VOZILA: |  |
| MODEL VOZILA: |  |
| PROIZVOĐAČ: |  |
| 1. VOZILO |
| 1.1. Broj sjedišta: min. 4 | Broj sjedišta: _________ |
| 1.2. Broj vrata: min. 5 | Broj vrata: ________ |
| 1.3. Godina proizvodnje: 2022. ili novije | Godina proizvodnje: _______ |
| MOTOR |  |
| 1.4. Vrsta pogonskog goriva: benzin | Vrsta pogonskog goriva: benzin (DA/NE): ______ |
| 1.5. Motor snaga Kw(KS): min. 070 | Snaga motora u Kw(KS):: ________ |
| 1.6. Mjenjač: Ručni, min. 6 stupnjeva prijenosa | Mjenjač ručni (DA/NE): ________ Broj stupnjeva prijenosa: _______ |
| 1.7. Broj cilindara: minimalno 3 | Broj cilindara: ______ |
| 1.8. Norma čistoće ispuha minimalno EURO-6 (“ili jednakovrijedno”) | Norma čistoće ispuha: ____________ |
| DIMENZIJE VOZILA |  |
| 1.9. Dužina: max. 4.500 mm | Dužina vozila u mm:________ |
| 1.10. Širina: max. 1.800 mm | Širina vozila u mm: ______ |
| 1.11. Visina: min. 1.500 mm | Visina vozila u mm: ______ |
| 1.12. Međuosovinski razmak max. 2.900 mm | Međuosovinski razmak u mm: _______ |
| 1.13. Vrsta prijenosa: pogon na prednje kotače | Vrsta prijenosa: pogon na prednje kotače (DA/NE): ______ |
| OBVEZNA OPREMA |  |
| 1.14. Električni podizači stražnjih stakala | Električni podizači stražnjih stakala (DA/NE): ________ |
| 1.15. Električno i impulsno podizanje vozačevog stakla | Električno i impulsno podizanje vozačevog stakla (DA/NE): _______ |
| 1.16. Upravljač podesiv po visini i dubini | Upravljač podesiv po visini i dubini (DA/NE): ______ |
| 1.17. Daljinsko centralno zaključavanje | Daljinsko centralno zaključavanje (DA/NE): _____ |
| 1.18. Putno računalo | Putno računalo (DA/NE): _______ |
| 1.19. Stražnji parkirni senzori | Stražnji parkirni senzori (DA/NE): _______ |
| 1.20. Sustav za pomoć pri kretanju na uzbrdici | Sustav za pomoć pri kretanju na uzbrdici (DA/NE): ______ |
| 1.21. Multimedijski sustav sa zaslonom na dodir | Multimedijski sustav sa zaslonom na dodir (DA/NE): ______ |
| 1.22. Automatska LED dnevna svjetla | Automatska LED dnevna svjetla (DA/NE): _______ |
| 1.23. Aluminijski naplatci 16" | Aluminijski naplatci 16" (DA/NE):________ |
| 1.24. Prednji zračni jastuci za vozača i suvozača | Prednji zračni jastuci za vozača i suvozača (DA/NE):________ |
| 1.25. Prednji zračni jastuci i bočni zračni jastuci | Prednji zračni jastuci i bočni zračni jastuci (DA/NE):________ |
| 1.26. Sklopiva stražnja klupa (sjedalo) | Sklopiva stražnja klupa (sjedalo) (DA/NE): ______ |
| 1.27. Klima uređaj | Klima uređaj: (DA/NE):________ |